## Slide 1
多能耦合运行

## Slide 2
目录
CONTENT
基本负荷情况
传统供能体系下年耗能成本估算
引入热电联产机组的综合能源系统建模分析和成本测算

## Slide 3
基本负荷情况
请根据上面图提取校园天然气负荷（假设每天一致）
各季的校园典型热负荷、电负荷、冷负荷与作业2相同
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
用气负荷(Nm3) | 532.7869 | 521.0773 | 509.3677 | 497.6581 | 538.6417 | 603.0445 | 925.0585 | 1170.9602 | 1411.007 | 1434.4262 | 1434.4262 | 1451.9906 | 1229.5082 | 1200.2342 | 1522.2482 | 1516.3934 | 1528.103 | 1586.6511 | 1129.9766 | 1083.1382 | 807.9625 | 685.0117 | 503.5129 | 526.9321

## Slide 4
传统供能体系下年耗能成本测算
在作业2的基础上，加上天然气负荷（直接用掉），更新传统供能体系下的年耗能成本。
假设校园天然气管网流量有限，上限为：传统供能方案下逐小时用总气量（直接使用+锅炉供热）的最大值。请计算该上限（单位Nm3/h）

## Slide 5
引入热电联产机组的能源枢纽调度方案和成本计算
在作业2的基础上，在不对校园管网进行扩容的情况下引入热电联产机组，调度方案需要考虑天然气管网对逐小时总用气量（锅炉+直接用气+CHP机组用气量）的限制。
同时，考虑CHP机组的启停，如果启动则最小运行出力为2MW。仍然忽略爬坡和启停时间约束，且忽略启停成本。（提示：可以引入01变量描述启停状态）
在上述两个限制下，更新各季节的最优调度方案及对应的用电、用气成本。

## Slide 6
分析
更新作业2中的效益分析，分析调度方案的变化情况及原因
简单分析本场景下多种形式能源之间存在的耦合，以及这些耦合所带来的影响
提交要求
报告内容：
1、更新两种供能方案下年成本测算结果；
2、分析部分要求用文字清晰描述，必要时辅以图表进行说明。
页数：不超过2页word/pdf（不含附录）用来报告, 请注意图文并茂；
报告后面的附录附上代码。